شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوی ( سهامي خاص ) « چك ليست كنترل مولدين برق اضطراری » شهرستان: ........................ محل نصب مولد: ............................ شماره همراه مسئول برق مولد: ........................

شرکت سازنده مولد: ........................ توان مولد: ........................ سال ساخت: ........................ توجه : هر دو هفته ضمن تكميل اين چك ليست مي بايست دیزل ژنراتور را براي مدت 120 دقيقه روشن نگهداشته تا علاوه بر شارژ كامل باطري از عملكرد آن اطمينان حاصل شود. ساعت كاركرد ديزل ژنراتور تا اين لحظه : . . . . . . . . . ساعت وضعيت سطح روغن : سطح روغنfull است○ حجم روغن كافي نبوده و به ميزان . . . . . . . ليتر به سطح روغن افزوده شد○ (مقدار روغن کارتل را در صورتيکه موتور بطور مداوم کار می کند هر 48 ساعت يکبار کنترل کنيد، ضمن اينکه روغن موتور و فيلتر روغن به ازاء هر 100 ساعت کارکرد يا گذشت يکسال هر کدام زودتر فرا برسد، بايد تعويض گردد) وضعيت آب رادياتور(فقط آب مقطر همراه با ضد يخ): سطح آب full است○ سطح آب رادياتورfull گرديد.○ (آب موتورهر يکسال تخليه شده و پس از شستشوی کامل، فقط با مخلوط 50% آب مقطر همراه با 50% ضد يخ پر شود) وضعيت فيلترهوا : وضعيت فعلي : خوب○ به علت كاركرد زياد فيلتر هوا بادگيري شد ○ فيلتر هوا خراب شده، نياز به تعويض دارد○ (حداقل در هر سال يکبار و صورتيکه موتور بطور مداوم کار می کند به ازاء هر 100 ساعت بادگيري شود) وضعيت سوخت : سطح سوخت full است○ حجم سوخت كافي نبود و به ميزان . . . . . . . . . ليتر گازوئيل مورد نياز است○ آيا سوخت رزرو پيش بيني شده است(حداقل 2000 ليتر)؟ بلي○ خير○ ميزان كمبود . . . . . . . . . ليتر (فيلتر گازوئيل به ازاء هر 100 ساعت کارکرد بايد تعويض گردد ) وضعيت باطري : عمر باطری چقدر است؟ ...... اتصالات: سولفاته نيست □ سولفاته است □ وضعيت كابل مربوط مناسب است□ آب اسيد باطري كامل است یا باطری سیلد می باشد□ شارژ باطري كامل است□ وضعيت تابلوي فرمان و قسمت الكتريك : عملكرد كليدها: سالم است○ نياز به تعويض دارد○ شرح : ......................................................................................................................... وضعيت اتصالات: مطلوب○ نياز به اصلاح دارد○ شرح : .......................................................................................................................... وضعيت كابلها و خروجي ها: مطلوب○ نياز به اصلاح دارد○ شرح : ........................................................................................................................ وضعيت روشنايي اضطراري داخل كانوپي: سالم است○ تعويض و اصلاح شد.○ آيا مولد مجهز به تابلوی چنج اور مي باشد؟ بلی○ خير○ عملكرد تابلوی چنج اور : سالم است○ نياز به اصلاح دارد○ شرح : .......................................................................................................................... وضعيت موتور : فركانس HZ 50○ فركانس غير استاندارد............هرتز○ كنترل دور موتور(rpm1500)○ ولتاژ خروجي V 230-220○ ولتاژ غير استاندارد.........ولت○ وضعيت تسمه هاي دينام و پروانه : سالم است○ نياز به تعويض دارد○ وضعيت شمع هاي موتور و وايرها(مولدين بنزينی) : مناسب ○ نامناسب و نياز به تعويض دارد○ شرايط استقرار ديزل: آيا ديزل در محل مسقف قرار دارد. بلي ○ خير○ آيا سطح زير ديزل تراز شده است. بلي○ خير○ آيا وضعيت نظافت ظاهري اطراف ديزل داخل و بيرون(كانوپي)رعايت شده است. بلي○ خير○ آيا محل اتصال قلاب جرثقيل با حلقه هاي بالاي ديزل جهت حمل و نقل سالم است. بلي○ خير○ تهویه و سیستم اگزوز : آيا تهویه ديزل مناسب است. بلي ○ خير○ شرح : ......................................................................................................................... آيا سیستم اگزوز دیزل مناسب است. بلي○ خير○ شرح : ......................................................................................................................... ملاحظات: در موقع جوشکاری ديزل ژنراتور حتماً سيم اتصال مثیت بست های باطری را جدا کنيد و هيچ وقت بدنه ديزل ژنراتور را بعنوان قطب منفي جوشکاري استفاده نکنيد. هميشه قبل از خاموش کردن موتور اجازه دهيد موتور چند دقيقه بدون بار کار کند تا درجه حرارت آن پائين بيايد، اگر در حاليکه موتور روی بار است آن را خاموش کنيد ممکن است آب جوش آمده و عوارضي برای توربو شارژ ايجاد کند. هنگام تعويض فيلتر روغن حتماً فيلتر با روغن پر شود و سپس بسته امضاي ناظر ستاد بحران

# Text boxes

كد :  34C01/01

شماره :  . . . . . . . . .

تاريخ:      /       /